ARREDI CENTRO PRELIEVI

ALLEGATO A

SCHEDA RACCOLTA DATI TECNICI

| Pos. | Prodotto | Descrizione | Quantità | Art. Offerto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poltrona prelievi ad altezza variabile elettrica | Struttura robusta di acciaio verniciato a polvere epossidica di elevata resistenza meccanica, chimica ed alla corrosione. Schienale e pediera dotati di inclinazione variabile con movimentazione indipendente azionata da molle a gas con azionamento posto su ambo i lati della poltrona. Il sollevamento in altezza della seduta è di tipo elettrico a bassa tensione con comando da pulsantiera con filo spiralato od in alternativa wireless. L’imbottitura delle tre sezioni( pediera,seduta e schienale) deve essere realizzato in schiumato poliuretanico e rivestito in similpelle lavabile, disinfettabile e avente classe di resistenza al fuoco 1 /IM. . e deve garantire il massimo confort pre il paziente e la prevenzione del decubito. I braccioli in poliuretano morbido devono essere abbattibili per agevolare lo spostamento del paziente. E’ preferibile la presenza di coperture del basamento in ABS per agevolare le operazioni di pulizia. Lo schienale deve essere dotato di maniglione di spinta. Dotato di 4 ruote piroettanti di cui almeno 2 con freno simultaneo ed 1 direzionale. Conforme alla Direttiva sui Dispositivi medici 93/42/CEE classe di appartenenza I ed alla normativa di sicurezza elettrica IEC 60601 – classe di isolamento II - Portata 200 Kg. | 7 |  |  |
| 2 | Barella da trasporto | Utilizzo per il trasporto dei malati con movimenti oleodinamici ad altezza variabile, con le seguenti caratteristiche tecniche: Costituita da 2 sezioni Parti metalliche in acciaio verniciato a polveri epossidiche Dotata di paracolpi perimetrale o ruote paracolpi ai quattro lati, privo di spigoli vivi Predisposizione per inserimento cinghie blocca paziente Schienale regolabile almeno fino ad 80° servo assistito con comando raggiungibile da entrambi i lati Corredata di materasso antistatico, antibatterico, traspirante, resistente a liquidi e disinfettanti, ignifugo, antiscivolo e di facile sanificazione. Altezza non inferiore ad 8 cm. Omologazione in classe 1IM. Coppia di sponde laterali abbattibili con dispositivo di blocco automatico, dotate di paracolpi di protezione N.4 ruote con diametro minimo di 20 cm, piroettanti, antistatiche con sistema di bloccaggio simultaneo centralizzato Dotata di quinta ruota centrale, direzionale, antistatica, controllabile dai quattro lati; Altezza variabile a movimentazione oleodinamica con doppi comandi Portata in Kg ( intesa come peso massimo del paziente che può essere trasportato): ≥ 190 kg Supporti asta flebo almeno sui due lati della testata Corredata di un asta flebo rimuovibile, vano/cestello portaoggetti Spazio di supporto per la bombola ossigeno di varie dimensioni Maniglioni di spinta lato testa /piedi abbattibili o che non influenzino l’ingombro della barella durante le fasi di trasporto e le eventuali manovre sul paziente Marcatura CE: l’apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 2007/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. | 1 |  |  |
| 3 | Carrello di emergenza | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. Scocca predisposta per l’inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. Presenza di piano girevole portamonitor e/o defibrillatore con dichiarazione delle dimensioni e del carico sopportabile Predisposizione attacchi per vari accessori. Vano portabombola integrato nella scocca del carrello. Supporto per 1 contenitore portarifiuti facilmente lavabile. Predisposizione della scocca per l’inserimento di barre di supporto per accessori. Predisposizione per l’inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. nei cassetti deve essere ridotto al minimo lo spazio morto di utilizzo o preferibilmente essere completamente estraibili Dotato di chiusura centralizzata di tutti i cassetti mediante sigillo con kit monouso di sostituzione. Il materiale costruttivo deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d’ingombro indicative: 80/90(L)x 60/65 (P)x 100 (H) comprese ruote; Allestimento standard: N.4/5 cassetti frontali di varia misura di cui uno portaflaconi, con maniglie integrate antitrauma di facile sanificazione; piano girevole portamonitor e/o defibrillatore; tavola per massaggio cardiaco; asta portaflebo regolabile in altezza con 2/4 ganci; portarifiuti; | 1 |  |  |
| 4 | Carrello | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. Scocca predisposta per l’inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser multiplo con cassetti a ribalta trasparenti lavabili e sanificabili. Predisposizione per l’inserimento di almeno due portarifiuti. Predisposizione della scocca per l’inserimento di barre di supporto per accessori. Predisposizione per l’inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d’ingombro indicative: 80/90(L)x 60/65 (P)x 100 (H) comprese ruote; Allestimento standard: N. 4/ 5cassetti di varia misura di cui uno portaflaconi, con allestimenti e/o divisori standard per siringhe e suture,con maniglie integrate antitrauma, di facile sanificazione; barre per accessori; N. 2 cestino portarifiuti; | 7 |  |  |
| 5 | Sedia con braccioli | Telaio fisso a 4 gambe in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio di elevata resistenza chimica ed alla corrosione. Sedile e schienale in materiale plastico autoestinguente avente “Classe 1” di resistenza al fuoco, flessibile e indeformabile. Superficie liscia completamente lavabile e disinfettabile. Braccioli con struttura preferibilmente in acciaio con copribracciolo in materiale plastico morbido. Dotata di piedini di appoggio al pavimento in materiale plastico antiurto. Conforme alla norma UNI EN 1728. Portata : ≥ 110 Kg. | 7 |  |  |
| 6 | Poltroncina imbottita | Telaio fisso a 4 gambe in acciaio verniciato a polveri epossidiche antigraffio di elevata resistenza chimica ed alla corrosione. Sedile e schienale in struttura lignea sagomata anatomicamente con spessore di circa 10 mm. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile omologata in classe 1IM. Braccioli in poliuretano espanso con anima in acciaio o materiale equivalente . Rivestimento in sky ignifugo o altro materiale facilmente sanificabile comunque rispondente alla normativa. Portata : ≥ 110 Kg. | 8 |  |  |
| 7 | Sgabello su ruote con schienale regolabile in altezza | Struttura e telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche di elevata resistenza meccanica, chimica ed alla corrosione od in alternativa in plastica nera resistente . Altezza variabile da 55 a 75 cm circa tramite comando idraulico a pedale o manuale. Dotato di base a 5 razze su ruote piroettanti da almeno 50 mm con dispositivo frenante. Preferibilmente dotato di paracolpi perimetrale su basamento .Dotato di schienale e seduta circolare (di circa 35 cm di diametro) con imbottitura in materiale antistatico classe di resistenza al fuoco 1IM e tessuto di rivestimento in sky ignifugo, o altro materiale facilmente sanificabile comunque rispondente alla normativa. Lo schienale deve essere asportabile e regolabile in altezza. Portata : ≥ 110 Kg. | 10 |  |  |
| 8 | Sgabello su ruote regolabile in altezza | Struttura e telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche di elevata resistenza meccanica, chimica ed alla corrosione od in alternativa in plastica nera resistente .Altezza variabile da 55 a 75 cm circa tramite comando idraulico a pedale o manuale. Dotato di base a 5 razze su ruote piroettanti da almeno 50 mm con dispositivo frenante. Dotato di seduta rotonda con imbottitura in materiale antistatico classe di resistenza al fuoco 1 IM e tessuto di rivestimento in sky ignifugo o altro materiale facilmente sanificabile comunque rispondente alla normativa. Portata : ≥ 110 Kg. | 2 |  |  |
| 9 | Appendiabiti a parete | In struttura lignea verniciata con resina melamminica od in alternativa in altro materiale resistente al lavaggio 3 posti . Dotato di sistema di aggancio a parete | 8 |  |  |
| 10 | Tavolo | Tavolo rettangolare con piano in truciolare rivestito in laminato plastico antigraffio, lavabile e disinfettabile con angoli arrotondati e bordo perimetrale in ABS con spigoli arrotondati. Spessore almeno 25 mm. Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato di diametro almeno 50 mm. Dimensioni : circa 100x70x75 ( LxPxH) | 1 |  |  |
| 11 | Appendiabiti a colonna | Girevole a otto posti con colonna e basamento in acciaio verniciato o cromato . Completo di anello portaombrelli e vaschetta raccogli gocce in materiale plastico e di supporti portaborse montati sulla colonna. Altezza di circa 180 cm. | 3 |  |  |
| 12 | Sedute attesa su barra a 3 posti | Blocco a 3 postazioni con sedute su barra avente struttura in tubo di acciaio e base di appoggio con piedini regolabili. Sedile e schienale in polipropilene antiscivolo e sedile fisso. E' consentito ( e preferibile ) offrire prodotti realizzati con struttura in alluminio, sedile, schienale in lamiera forata in alluminio od acciaio . Omologazione in classe 1 di reazione al fuoco | 9 |  |  |
| 13 | Sedute attesa su barra a 4 posti | Blocco a 4 postazioni con sedute su barra avente struttura in tubo di acciaio e base di appoggio con piedini regolabili. Sedile e schienale in polipropilene antiscivolo e sedile fisso. E' consentito ( e preferibile ) offrire prodotti realizzati con struttura in alluminio, sedile, schienale in lamiera forata in alluminio od acciaio . Omologazione in classe 1 di reazione al fuoco | 7 |  |  |
| 14 | Sedute attesa su barra a 5 posti | Blocco a 5 postazioni con sedute su barra avente struttura in tubo di acciaio e base di appoggio con piedini regolabili. Sedile e schienale in polipropilene antiscivolo e sedile fisso. E' consentito ( e preferibile ) offrire prodotti realizzati con struttura in alluminio, sedile, schienale in lamiera forata in alluminio od acciaio . Omologazione in classe 1 di reazione al fuoco | 14 |  |  |
| 15 | Tavolo porta pc | Struttura in metallo verniciato con piano in pannello ligneo di spessore almeno 20 mm con trattamento superficiale in resina melaminica ad elevata resistenza e a bassa emissione di formaldeide classe E1 . Dotato di ripiano portatastiera scorrevole ed estraibile di dimensioni all’incirca 55x 25 cm. Le dimensioni devono essere all’incirca 70x 50x 72 cm ( LxPxH) | 2 |  |  |
| 16 | Sedia per videoterminale | Poltroncina dattilo con braccioli fissi, a 5 razze dotata di n. 5 ruote gemellari a norma legge 81, imbottitura in materiale con classe di resistenza al fuoco 1 IM rivestimento in sky ignifugo . Seduta ad elevazione a gas, schienale regolabile in altezza ed inclinazion | 3 |  |  |
| 17 | Tavolo | Tavolo rettangolare con piano in truciolare rivestito in laminato plastico antigraffio, lavabile e disinfettabile con angoli arrotondati e bordo perimetrale in ABS con spigoli arrotondati. Spessore almeno 25 mm. Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato di diametro almeno 50 mm. dimensioni cm 150x80x80 h circa. | 1 |  |  |
| 18 | Mobile basso per cucina | Struttura in nobilitato bilaminato plastico con piano superiore unico trattato con resina melaminica ad elevata resistenza e a bassa emissione di formaldeide classe E1 e base suddivisa in due parti di cui una costituita da due ante cieche ed un ripiano interno intermedio e l’altra da N.° 4 cassetti scorrevoli su guide . Completo di maniglie e serrature. Base con piedini livellatori registrabili Dimensioni circa 135x50x 70 cm ( LxPxH). | 1 |  |  |
| 19 | Pensile per cucina | Struttura in nobilitato bilaminato plastico con tre ante complete di maniglie ed un ripiano intermedio . Dimensioni circa 135x50x 70 cm ( LxPxH). |  |  |  |
| 20 | Scrivania | Piano, fianchi e pannello frontale realizzati in nobilitato melamminico con classe di emissione della formaldeide non superiore ad E1, spessore 3 cm circa, con bordi in laminato ABS e dotato di spigoli arrotondati. Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Dotata di piedini livellatori e canalina passacavi sottopiano ispezionabile. Dimensioni indicative LxPxH:140x80x75 cm | 1 |  |  |
| 21 | Allungo-scrivania | Piano, fianchi e pannello frontale realizzati in nobilitato melamminico con classe di emissione della formaldeide non superiore ad E1, spessore 3 cm, circa con bordi in laminato ABS e dotato di spigoli arrotondati. Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Dotata di piedini livellatori e canalina passacavi sottopiano ispezionabile. Dimensioni indicative LxPxH: 80x50x75 cm | 1 |  |  |
| 22 | Cassettiera | Scocca e frontale realizzati in nobilitato melamminico con classe di emissione della formaldeide non superiore ad E1 con bordi in laminato ABS e dotato di spigoli arrotondati. Mobile su ruote. Dotata di un cassetto porta cancelleria superiore e 3 cassetti inferiori con serrature e divisori interni e preferibilmente con maniglie ad archetto. Dimensioni indicative LxPxH: 42x57x60 cm circa | 3 |  |  |
| 23 | Armadio a vetrina | Struttura in nobilitato bilaminato plastico. Base inferiore divisa a metà , da una parte dotata di 4 cassetti scorrevoli su guide e dall'altra parte da 1 anta cieca ed un ripiano interno. Vano superiore con due ante vetrate e vetro temperato; dotato di 3 ripiani all’interno. Completo di maniglie e serrature. Base con piedini livellatori registrabili. Dimensioni 100x 50x200 cm circa | 1 |  |  |
| 24 | Scaffalatura metallica | Struttura in ferro zincato ( od in alternativa verniciato) completamente ad incastro. Modulabile e componibile secondo l’esigenza del locale. Dimensioni: 200x 50 cm (Hx P). Dotata di n. 5 ripiani lisci rinforzati regolabili in altezza mediante bulloni ( portata minima 100 kg / ripiano ). Dotata di piedini in gomma. Completa di fissaggio a muro. Lo sviluppo in lunghezza dovrà essere verificato in loco | 15 metri |  |  |
| 25 | Armadio casellario a colonna | Struttura in bilaminato con bordi in ABS spessore 3 mm circa . Dotato di 10 vani con antine in bilaminato e bordi in ABS, complete di cerniere, maniglie e serrature. Base dotata di 4 gambe in tubo di acciaio diametro ( 50÷60 mm) con piedini in PVC regolabile. Dimensioni : circa 65x 65x 210 cm ( LxPxH) | 1 |  |  |