Busta N. 1 Documentazione Amministrativa e tecnica

Regione Piemonte – Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ALLEGATO A SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI ELETTROFISIOLOGIA S.C. OCULISTICA

(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste:

| Caratteristiche minime | Requisiti minimi | Offerta ditta |
| --- | --- | --- |
| UNITA' DI ELETTROFISIOLOGIA | Produttore Modello Anno di immissione sul mercato |  |
| Sistema di stimolazione | PATTERN su stativo elettrico e pannello di proiezione ERG con Cupola di GANZFELD su stativo elettrico |  |
| Unità di acquisizione ed amplificazione ad almeno 4 canali (preferibilmente espandibili) | Specificare se espandibile e fino a quanti canali |  |
| Completo di PC di ultima generazione e monitor da almeno 19” preferibilmente di tipo medicale | Specificare caratteristiche PC Specificare caratteristiche e dimensioni monitor Indicare se di tipo medicale |  |
| ERG standardizzato | Conforme agli Standard ISCEV; Specificare tipo di risposte |  |
| Completo di programma PEV Potenziali Visivi Evocati | Specificare Da flash standardizzato Da pattern standardizzato |  |
| Completo di programma ERG Elettroretinogramma | Specificare Da flash Da pattern |  |
| Completo di programma EOG ElettroOculoGRAMMA | Specificare |  |
| Indicare ulteriori specifici esami supplementari in dotazione | Specificare |  |
| Dotato di impedenziometro per la misura dell'impedenza degli elettrodi |  |  |
| Segnali di test per calibrazione |  |  |
| Software specifico per indagini statistiche | Specificare caratteristiche |  |
| Specificare la possibilità di implementazione motilità oculare intrinseca (requisito non essenziale) |  |  |
| Esportabilità dei dati e segnali acquisiti in forma di standard HL7 | Specificare tipologia dei segnali esportabili e formato di esportazione |  |
| Possibilità connessione DICOM |  |  |
| Garanzia | Almeno 24 mesi |  |
| Rispondenza norme vigenti | Specificare normative e direttive applicate |  |

(2) opzioni ed accessori

| Caratteristiche | Offerta ditta |
| --- | --- |

(3) indicazioni tecniche

| Caratteristiche | Offerta ditta |
| --- | --- |
| Dettagliare sistema completo offerto |  |
| Specificare altre modalità/prestazioni presenti |  |
| Specificare eventuali materiali di consumo dedicati (elettrodi, ecc) |  |
| Indicare tempo di analisi |  |
| Possibilità di refertazione e tipologia del software fornito |  |
| Software per la gestione delle statistiche |  |
| Possibilità di interconnessione con la rete aziendale (fissa e/o Wi-fi) |  |
| Manuale operatore (formato PDF) |  |
| Alimentazione |  |
| Assorbimento (W o VA) |  |
| Dimensioni e peso |  |
| Garanzia di minimo 10 anni dei ricambi dopo uscita di produzione |  |
| Tempo di intervento a seguito di segnalazione dei guasti anche senza contratto manutenzione |  |
| Disponibilità a portare in visione l'apparecchiatura |  |