ALLEGATO B1

SCHEDA OFFERTA ALLEGATO A

| posizione | prodotto | descrizione | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE PRODOTTO | PREZZO UNITARIO (I.V.A. esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carrello terapia | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. Scocca predisposta per l’inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Altezza piano di lavoro almeno 100cm Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente lavabili e sanificabili. Predisposizione per l’inserimento di almeno due portarifiuti. Predisposizione della scocca per l’inserimento di barre di supporto per accessori. Presenza di piano laterale aggiuntivo a ribalta o a scorrimento di dimensioni e portata sufficienti a sostenere un laptop. Predisposizione per l’inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d’ingombro indicative 80/90 (L)x 60 (P)x 100/110 (H) comprese ruote Allestimento standard: N. 5 cassetti di varia misura di cui uno portaflaconi, con maniglie integrate antitrauma di facile sanificazione; piano laterale per pc portatile; barre per accessori; N. 2 cestini portarifiuti; dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente |  |  |  |
| 2 | Carrello multifunzione per terapia intensiva | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. Scocca predisposta per l’inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser multiplo con cassetti a ribalta trasparenti lavabili e sanificabili. Predisposizione per l’inserimento di almeno due portarifiuti. Predisposizione della scocca per l’inserimento di barre di supporto per accessori. Presenza di piano laterale aggiuntivo a ribalta o a scorrimento di dimensioni e portata sufficienti a sostenere un laptop. Predisposizione per l’inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d’ingombro indicative 100/110(L)x 60/70 (P)x 100/110 (H) comprese ruote; Allestimento standard: N. 8/10 cassetti circa di diverse dimensioni, disposti su 2 file, di varie misure (possibilmente disponibili in 3 altezze e 2 larghezze), con maniglie integrate antitrauma di facile sanificazione; piano laterale per pc portatile; barre per accessori; N. 2 cestini portarifiuti; dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente . |  |  |  |
| 3 | Carrello medicazione | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. Scocca predisposta per l’inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. Sopra al piano di appoggio deve essere possibile posizionare un dispenser multiplo con cassetti a ribalta trasparenti lavabili e sanificabili. Predisposizione per l’inserimento di almeno due portarifiuti. Predisposizione della scocca per l’inserimento di barre di supporto per accessori. Predisposizione per l’inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. Dotato di chiusura centralizzata a chiave o altro sistema anche applicabile al solo primo cassetto. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d’ingombro indicative: 80/90(L)x 60/65 (P)x 100 (H) comprese ruote; Allestimento standard: N. 4/ 5cassetti di varia misura di cui uno portaflaconi, con maniglie integrate antitrauma, di facile sanificazione; barre per accessori; N. 1 cestino portarifiuti; dispenser con cassetti a ribalta in materiale trasparente . |  |  |  |
| 4 | Carrello di emergenza | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. Scocca predisposta per l’inserimento di cassetti ed accessori di varie misure. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Piano di appoggio in materiale plastico antigraffio e antimacchia, in polipropilene o tecno polimero privo di angoli vivi. Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento liquidi. Presenza di piano girevole portamonitor e/o defibrillatore con dichiarazione delle dimensioni e del carico sopportabile Predisposizione attacchi per vari accessori. Vano portabombola integrato nella scocca del carrello. Supporto per 1 contenitore portarifiuti facilmente lavabile. Predisposizione della scocca per l’inserimento di barre di supporto per accessori. Predisposizione per l’inserimento di cassetti di varie misure scorrevoli su guide integrate o guide in acciaio inox muniti di fermacorsa. I cassetti, facilmente estraibili e sanificabili , devono prevedere allestimenti e/o divisori interni, deve essere indicato il carico di lavoro sopportabile. nei cassetti deve essere ridotto al minimo lo spazio morto di utilizzo o preferibilmente essere completamente estraibili Dotato di chiusura centralizzata di tutti i cassetti mediante sigillo con kit monouso di sostituzione. Tutto il materiale deve essere antimacchia, antigraffio, antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi e facilmente sanificabile . N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. Dimensioni d’ingombro indicative: 80/90(L)x 60/65 (P)x 100 (H) comprese ruote; Allestimento standard: N.4/5 cassetti frontali di varia misura di cui uno portaflaconi, con maniglie integrate antitrauma di facile sanificazione; piano girevole portamonitor e/o defibrillatore; tavola per massaggio cardiaco; asta portaflebo regolabile in altezza con 2/4 ganci; portarifiuti; |  |  |  |
| 5 | Carrello giro visite | Dotato di: Maniglione di spinta di forma ergonomica possibilmente integrato. nella parte inferiore bordi perimetrali arrotondati e paracolpi laterali in materiale antiurto. Ampio piano di scrittura in materiale plastico antigraffio e antimacchia, privo di angoli vivi, con rialzo sagomato di contenimento posto ad un'altezza di 100/110 cm. Alzatina di contenimento arrotondata con bordo di contenimento Pareti in materiale plastico, riciclabile, antimacchia, antigraffio e antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi; angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, ampio piano di scrittura con rialzo sagomato di contenimento posto ad un altezza di circa 100/110 cm. Presenza di piano laterale aggiuntivo a ribalta o a scorrimento di dimensioni e portata sufficienti a sostenere un laptop. Pareti attrezzabili con tasche laterali portalastre e accessori. Disponibilità di vani portaoggetti laterali posizionabili. Disponibilità di colori a scelta. Due vani frontali sovrapposti e suddivisibili in spazi variabili chiusi da serranda o ante a battente a scomparsa. Chiusura a chiave. N. 4 ruote antifilo, antitraccia, antistatiche, ad alto scorrimento diam. Almeno 125 mm , di cui almeno due dotate di freno. Capacità: almeno 24 cartelle o raccoglitori a dorso rigido, formato A4. |  |  |  |
| 6 | Carrello biancheria pulita | Dotato di: Struttura portante preferibilmente monoscocca in materiale plastico (polipropilene o tecno polimero) riciclabile,alternativamente in lamiera di acciaio inox o inox tamburato, o alluminio con isolamento di intercapedini, antimacchia antigraffio e antisfondamento, atossico, resistente al lavaggio con disinfettanti e agli agenti corrosivi, di facile pulizia. Maniglione di spinta ergonomico possibilmente integrato. Apertura frontale a 2 ante oppure a serranda. Dotato di almeno N.2 ripiani possibilità di aggiungere un cestino portarifiuti N: 4 ruote piroettanti, antifilo con sistema di bloccaggio e paracolpi. Dimensioni indicative 80/90(L)x60(P)x110/120(H) |  |  |  |

BARELLE

| posizione | prodotto | descrizione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barella trasporto | Utilizzo per il trasporto dei malati con movimenti oleodinamici ad altezza variabile, con le seguenti caratteristiche tecniche: Costituita da 2 sezioni Parti metalliche in acciaio verniciato a polveri epossidiche Dotata di paracolpi perimetrale o ruote paracolpi ai quattro lati, privo di spigoli vivi Predisposizione per inserimento cinghie blocca paziente Schienale regolabile almeno fino ad 80° servo assistito con comando raggiungibile da entrambi i lati Corredata di materasso antistatico, antibatterico, traspirante, resistente a liquidi e disinfettanti, ignifugo, antiscivolo e di facile sanificazione. Altezza non inferiore ad 8 cm. Omologazione in classe 1IM. Coppia di sponde laterali abbattibili con dispositivo di blocco automatico, dotate di paracolpi di protezione N.4 ruote con diametro minimo di 20 cm, piroettanti, antistatiche con sistema di bloccaggio simultaneo centralizzato Dotata di quinta ruota centrale, direzionale, antistatica, controllabile dai quattro lati Altezza variabile a movimentazione oleodinamica con doppi comandi Portata : ≥ 190 kg Supporti asta flebo almeno sui due lati della testata Corredata di un asta flebo rimuovibile, vano/cestello portaoggetti Spazio di supporto per la bombola ossigeno di varie dimensioni Maniglioni di spinta lato testa /piedi abbattibili o che non influenzino l’ingombro della barella durante le fasi di trasporto e le eventuali manovre sul paziente Marcatura CE: l’apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 2007/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. |  |  |  |
| 2 | Barella multifunzionale | Barella per il trasporto e l'osservazione dei malati con movimenti oleodinamici ad altezza variabile su colonne, con le seguenti caratteristiche tecniche: Costituita da 2 sezioni Parti metalliche in acciaio verniciato a polveri epossidiche; Dotata di paracolpi perimetrale o ruote paracolpi ai quattro lati, privo di spigoli vivi; Predisposizione per inserimento cinghie blocca paziente; Schienale regolabile almeno fino ad 80° servo assistito con comando raggiungibile da entrambi i lati. Piano radio trasparente almeno fino al bacino; Corredata di cassetto portalastre a scorrimento almeno fino al bacino; Completa di materasso antistatico, antibatterico, traspirante, resistente a liquidi e disinfettanti, ignifugo, antiscivolo e di facile sanificazione, deve garantire un’elevata riduzione delle pressioni di contatto ed offrire il massimo comfort al paziente anche per lunghe permanenze. Omologazione in classe 1IM; Coppia di sponde laterali abbattibili, preferibilmente a compasso, con dispositivo di blocco automatico dotate di paracolpi di protezione; 4 ruote con diametro minimo di 20 cm, piroettanti, antistatiche fornite di bloccaggio simultaneo centralizzato; Dotata di quinta ruota centrale, direzionale, antistatica, controllabile dai quattro lati; Movimento trendelemburg ed anti-trendelemburg operabile a qualsiasi altezza con doppi comandi facilmente accessibili; Altezza variabile a movimentazione oleodinamica con doppi comandi; Portata : ≥ 190 kg Supporti asta flebo almeno sui due lati della testata; Dotata di un’asta flebo rimuovibile e vano/cestello portaoggetti; Spazio di supporto per la bombola ossigeno di varie dimensioni; Maniglioni di spinta lato testa /piedi abbattibili o che non influenzino l’ingombro della barella durante le fasi di trasporto e le eventuali manovre sul paziente; Marcatura CE: l’apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 2007/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. |  |  |  |
|  |  | IMPORTO TOTALE I.V.A ESCLUSA RIFERITO ALLA SOMMA DEI SINGOLI IMPORTI UNITARI x N. 1 PRODOTTO PER SINGOLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI RICHIESTI. TALE IMPORTO E' PRESO IN CONSIDERAZIONE AI SOLI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO |  |
|  |  | IMPORTO TOTALE I.V.A INCLUSA RIFERITO ALLA SOMMA DEI SINGOLI IMPORTI UNITARI x N. 1 PRODOTTO PER SINGOLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI RICHIESTI. TALE IMPORTO E' PRESO IN CONSIDERAZIONE AI SOLI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO |  |

| PERCENTUALE DI SCONTO SUL LISTINO PREZZI UFFICIALE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE OFFERTA |  |
| --- | --- |